## Slide 1
平成２８年度農作業安全総合対策推進事業
一般社団法人全国農業改良普及支援協会
一般社団法人日本農業機械化協会

## Slide 2
最も危険な産業でいいですか？！！
農作業は、他の業種に比べて、死亡事故が多く、建設業とほぼ同じ死亡者数で、全体の従事者数を考慮すると大変危険な仕事です！
表紙のイラストはH28「農作業安全ポスターデザインコンテスト」日本農業新聞賞（奈良県 大村泰久さん）の作品です。
乗用トラクターの死亡原因
Chart: 
| 転倒・転落（ほ場内） | 転倒・転落（道路） | 挟まれ | ひかれ | 機械からの転落 | 回転部への巻き込まれ | 道路上での自動車との衝突 | その他
 | 0.50526 | 0.28421 | 0.042105 | 0.042105 | 0.042105 | 0.031579 | 0.021053 | 0.031579
転倒・転落
（ほ場内）
51％
転倒・転落
（道路）
28％
乗用トラクターによる事故の実態
平成26年に発生した農作業死亡事故のうち、乗用トラクターによる死亡事故が27％を占めています。乗用トラクターによる事故の実に8割近くが、ほ場や道路からの転倒・転落によるものです。
安全キャブもしくはフレーム付きの乗用トラクターを使用している。
《改善のポイント》
農作業事故の現状を知り、積極的な対策を講じましょう。
安全キャブ・フレームの効果を高めるため、シートベルトの着用を！
《改善のポイント》
取扱説明書や販売店の説明などで、自動車とは異なるトラクターの特性を知り、安全で効率的な運転・操作を身につけましょう。
作業終了後、ほ場を出る前にブレーキ連結を確認している。
《追加のポイント》
①新型のトラクターには片ブレーキ防止装置が装備
②ブレーキの遊びの調整を！
常時は連結され、必要な時にだけ連結を解除して片ブレーキとなる装置

## Slide 3
平成２８年度農作業安全総合対策推進事業
一般社団法人全国農業改良普及支援協会
一般社団法人日本農業機械化協会

## Slide 4
最も危険な産業でいいですか？！！
農作業は、他の業種に比べて、死亡事故が多く、建設業とほぼ同じ死亡者数で、全体の従事者数を考慮すると大変危険な仕事です！
表紙のイラストはH28「農作業安全ポスターデザインコンテスト」日本農業新聞賞（奈良県 大村泰久さん）の作品です。
刈払機事故の４つの特徴
１
２
３
４
傾斜面・法面での滑りや転倒による事故
●傾斜地・法面は滑りやすい
⇒小段の設置、スパイク靴の着用
回転刃の事故（接触、飛散物）
●キックバックや小石、チップの飛散
⇒防護の徹底、飛散物カバーを外さない
事前の環境確認で防ぐことができた事故
●草むらの中に潜む杭や空き缶など
⇒慣れた場所でも事前確認
エンジンを止めずに起こった事故
●回転を止めず、草の詰まりなどを除こうとして
⇒確実にエンジンを切ってから
《改善のポイント》
法面そのものの傾斜改善には、大掛かりな土木工事が必要となり、長い法面には小段を設けるのが現実的です。
滑りやすい傾斜地だが、法面途中に足場や小段が設けてある。
《改善事例》小段の造成
＜富山県の事例＞
地元農協が中心となって行政や関係機関と連携して小段を設置。
飛散カバーなど、安全装置を装備して適切に使用している。
《改善のポイント》
安全装置には、飛散物防護カバー、緊急離脱装置、停止スイッチ、トリガー式スロットルなどがあり、適切な使用が重要です。
《追加のポイント》
刈払機の使用前に刃の固定を確認したり、定期的に機械の点検を実施することは、機械作業の基本です。